## Slide 1
Analiza danych z próby jednoosiowego rozciągania
Krzywa naprężenie – odkształcenie
stress - strain
+
->
Odkształcenie z systemu DIC
Digital Image Correlation
cyfrowa korelacja obrazu
Siła z maszyna wytrzymałościowej

## Slide 2
probka.TRA
Współrzędne punktów
probka.csv
Lista próbek z wymiarami
lista.csv
Nazwa próbki, przekrój
siła
odkształcenie
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1

## Slide 3
User podaje częstotliwość zapisu DIC oraz ścieżkę do pliku z listą próbek
Program liczy pole przekroju (cross section, cs) i dla każdej próbki wykonuje:
  Tworzy szereg odkształceń (strain) na podstawie pliku .csv
  Tworzy szereg siły na podstawie .TRA
  ,,bierze” rekord siły co X, na podstawie częstotliwości DIC
  Tworzy szereg naprężeń (stess) dzieląc siłę przez przekrój
    Liczy regresję w zakresie sprężystym i punkt jej przecięcia z osią X (punkt x0 - intersection)
    Jeśli punkt przecięcia jest większy niż 0.001, odejmuje od wartości odkształcenia wartość x0
e. Zapisuje krzywą stress-strain do .csv, tworzy wykres i zapisuje do .jpg
f. Liczy parametry UTS, YS i UE i zapisuje do tabeli, którą eksportuje do .csv

## Slide 5
C:\Users\ADMIN\Documents\final_project\spis_probek.csv